## Slide 1: 第十四讲 Wi-Fi和IEEE 802.11

## Slide 2: IEEE 802体系结构
LAN协议仅涉及 OSI协议体系结构 的低层
IEEE 802协议
OSI和LAN协议层次对比

## Slide 3
物理层的功能
  编码、解码信号（调制解调，PSK、QAM）
  前文（preamble）的产生和去除（前文用于同步）
  比特流的传输和接收
IEEE 802.11将物理层分为两层
  PLCP（Physical layer convergence procedure）：将MAC帧转为适合在PMD层上传输的格式
  PMD（Physical medium dependent sublayer）：和具体的物理介质相关，定义如何通过无线信道传输和接收信号

## Slide 4
物理层之上，是MAC层和LLC层
MAC层负责
  数据传输：形成数据帧，添加地址和检错码字段
  数据接收：分解数据帧，识别地址和检错
  管理对传输介质的使用
LLC层（逻辑链路层）
  提供上层协议的接口，实现流管理和差错控制
为何需要分割LLC和MAC？
  在传统的数据链路层协议中并不涉及管理共享传输介质
  一种LLC层协议可以运行于多种MAC层协议之上，提供灵活性

## Slide 6
MAC帧格式，所有的MAC帧都有如下类似的结构
  MAC control：控制信息，例如，帧的优先级
  目的MAC地址：物理连接到介质的对端节点
  源MAC地址：物理连接到介质的源节点
  数据：可能是LLC层的数据，或者是MAC协议的控制信息
  CRC：又称frame check sequence（FCS）
  通常，MAC负责检错和丢弃错帧，而LLC层负责记录帧传输，并重传上次传输失败的帧

## Slide 7
逻辑链路层LLC的特性
  必须支持多接入的、共享性质的链路
  隐藏MAC层的一些细节
LLC用户：上层协议或者网络管理功能。LLC用户的地址通常被称为SAP

## Slide 8: HDLC协议
LLC基于HDLC协议
HDLC（High-level Data Link Control）协议
  应用广泛，ISO 3009，ISO 4335
  很多链路控制层协议参考HDLC设计，如IEEE 802协议族

## Slide 9
HDLC帧格式
  Flag：用于同步，每个帧以01111110开始
  Address：对方地址
  Control：标识帧的类型和用途
  Information：欲传输的数据
  FCS：16-或32-bit的CRC校验码

## Slide 10
HDLC帧的类型
  I帧：用于传输用户数据，也可以用于处理传输流控制和差错控制
  S帧：用于流控制和差错管理
  U帧：无编号的帧
I帧的Control域
  N(S)和N(R)字段：N(S)表示传输的帧序号，N(R)表示接收的帧编号，可以是3或7个bit
  P/F位：Poll/final，1表示设为P bit，0表示设为F bit
S帧，有以下类型
  Receive ready（RR）：应答正确接收的帧，并希望继续传输
  Receive not ready（RNR）：应答正确接收的帧，但希望对方暂停传输
  Reject（REJ）：拒绝上一接收的帧，触发go-back-N ARQ
  Selective reject（SREJ）：有选择地拒绝某一帧

## Slide 12
U帧类型

## Slide 13
HDLC包含三个阶段
  第一阶段，建立数据链路，通信双方协商各种参数
  第二阶段，实施数据通信，执行流控制和差错管理
  第三阶段，一方撤销链路
链路建立
  一方发出建立链路请求，确定使用3或者7bit的帧编号方案
  另一方发送UA帧表示接受请求，或者发送DM帧表示拒接

## Slide 14
数据通信
  使用N(S)和N(R)字段顺序地编号，帧编号模8或者模128
  使用RR通过指示希望接受的I帧来应答正确接收到的最后一个I帧
  使用RNR应答正确接收到的最后一个I帧，并要求暂停传输
  使用REJ启动go-back-N ARQ，请求所有编号为N(R)以后帧重传
  使用SREJ指示重传某一帧

## Slide 15
链路撤销
  希望撤销的一方发出DISC帧
  另一方响应UA帧
一些HDLC应用示例
  一方不断地超时重传SABM，直到接收到UA或DM

## Slide 16
正常的双工通信，注意N(S)和N(R)的增长

## Slide 17
A发送RNR帧， 表示自己处于busy状态，要求B暂停传输
B定期向A发送设置P位的RR，询问A是否可以恢复传输
A通过发送RNR表示仍处于busy状态，或者
A通过发送RR表示自己不再处于busy状态
Go-back-N ARQ
A向B传输的一个I帧错误，B发送REJ，并丢弃错误发生后接收的所有I帧
A从错误I帧开始重新传输

## Slide 18
使用超时的错误恢复
B收到错误帧（不能断定是I帧）
A等待超时，没有收到RR或者REJ
A向B发送设置P位的RR，询问对方状态
B回应RR，指示正确接收的I帧
A从错误帧开始重传

## Slide 19: IEEE 802的LLC
LLC的所有PDU格式一致

## Slide 20
LLC层提供的服务
  无应答的无连接服务
    数据报类型的服务，无流量和差错控制，无保障的数据传输
    适用于上层协议提供流量和差错控制的情况，如TCP
    或者，在LLC提供流量和差错控制带来的好处并不足以抵消其需要的overhead
  基于连接的服务
    在用户之间建立逻辑连接，提供流量和差错控制，类似HDLC
    用于简单的无线设备，例如无线传感器，这类设备可能没有复杂的上层协议，需要在LLC层具备流量和差错控制

## Slide 21
  有应答的无连接服务
    介于上面两者之间，应答数据报，不预先建立逻辑连接
    在基于连接的服务中，LLC软件维护一个表格，用于保存和更新所有的连接状态，这种方式在一对很多个终端的情况下不现实

## Slide 22
Type 1 操作
  提供无应答的无连接服务
  使用无编号的(UI) PDU传输用户数据
  另外使用两类PDU：XID和TEST。一方发送XID或TEST，另一方回应XID或TEST
    XID PDU：传输双方支持的operation和window大小
    TEST PDU：进行发送双方间的本地回路测试
Type 2操作
  和HDLC基本相同，具备流量和差错控制
  一方发送SABME PDU请求建立一个逻辑连接
  另一方如果同意：回应一个UA PDU
  不同意：回应DM PDU
  使用两个SAP唯一地标识一个逻辑连接

## Slide 23
Type 3操作
  每个PDU都会被应答
  定义AC PDU，用于应答
  使用1-bit的PDU序号
    将PDU交替编号为0、1，可以发现PDU丢失
    发送方使用0或者1编号AC PDU，接收方使用相反的数字编号应答的AC PDU

## Slide 24: IEEE 802.11体系结构和服务
1990年，IEEE 802委员会成立IEEE 802.11工作组
  制定了IEEE 802.11、IEEE 802.11a-k、m-n一系列协议
  最常用的a、b、g、n
  802.11n ~600Mbps，MIMO
  802.11ac~1GMbps，MIMO、变调最高256-QAM
  802.11ad，无线千兆网
Wi-Fi联盟：协调不同的生产商，使设备能够兼容
  提供一个测试套，测试设备的兼容性，通过测试的设备获得认证

## Slide 25
IEEE 802.11体系结构
  Access point（AP）：提供桥接或者中继功能。
  Base service set（BSS）
    最小的无线局域网单元
    包含多个移动终端
    移动终端运行同样的MAC协议
    移动终端竞争同一个共享的无线传输介质
    IBSS：独立BSS，移动终端不连接其它BSS，Ad-hoc网络

## Slide 26
  Distribution system（DS）
    DS通过AP连接BSS
  Extended service set（ESS）
    两个或者多个通过DS连接的BSS
  Portal：有线LAN连接到DS的设备
  通信方式：源终端发送MAC帧到AP，AP再将帧送到目的终端；或者通过DS送到目的地址

## Slide 28: IEEE 802.11的服务
DS提供的Message Distribution服务
  Distribution服务：一个BSS的移动终端通过DS与另一个BSS的station交换MAC帧
    例如：STA2  STA7传递帧
  Integration服务：一个BSS的移动终端通过DS与有线局域网交换数据

## Slide 29
Association相关服务
  三种类型的移动相关transition
    无transition：一个移动终端并不移动，或者只在一个BSS的通信范围内移动
    BSS transition：一个移动终端从一个BSS移动到另一个BSS，但是仍然在一个ESS中
    ESS transition：一个移动终端从一个ESS中的一个BSS移动到另一个ESS中的一个BSS

## Slide 30
  为支持这些transition，DS必须知道通过哪个AP传输数据。一个移动终端必须和当前BSS的AP关联。关联相关服务：
    关联（Association）：移动终端同AP建立关联关系
    重关联（Reassociation）：将关联从一个AP转移到另一个AP，支持移动终端从一个BSS移动到另一个BSS
    去关联（Disassocaition）：AP或者移动终端终止关联关系

## Slide 31
接入和隐私服务
  无线局域网具有有线网络所没有的公开性
    任何在通信范围内的移动终端都可以发射信号，无需物理上连接
    任何在通信范围内的移动终端都可以接收信号，无需物理连接
  因此，IEEE 802.11提供以下服务
    认证（Authentication）：移动终端通过认证方式与BSS建立关联
    去认证（Deauthentication）：终止现有的认证
    隐私：数据加密传输

## Slide 32: IEEE 802.11的MAC协议
MAC层支持三项功能
  可靠的数据传输：无线环境下，衰减和干扰严重，如何处理帧错误和丢失？
  传输介质接入控制：如何协调多个终端使用传输介质，避免冲突，提高效率和公平性。
  安全
讨论前两项功能

## Slide 33
可靠数据传输
  无线环境下，相当数量的帧会丢失，即使使用纠错码也不能保证可靠传输
  需要在MAC层就开始处理错误（而非在上层，比如TCP层）
  802.11协议的帧交换机制
    发送端传输数据帧
    接收端接收数据帧后发送ACK帧
    “传输—ACK”是一个原子操作（不能被中断）
    如果发送端没有收到ACK帧，则重传数据帧

## Slide 34
  另一种更可靠的帧交换方式（使用四个帧）
    发送端发送传输请求（RTS，request to send）帧
    接收端回应“clear to send”（CTS）帧
    发送端传输数据帧
    接收端接收数据后发送ACK帧
    RTS的作用：提醒发送端通信范围内的其它终端当前传输介质上有数据交换
    同样，CTS提醒接收端通信范围内的其它终端当前传输介质上有数据交换
    Hidden terminal问题：

## Slide 35
传输介质接入控制（DFWMAC算法）
  包含分布式的DCF（distributed coordinate function），和DCF之上集中式的PCF（可选）
  DCF通过分布式的竞争算法接入介质传输介质
  PCF（point cooridate function）通过集中式的算法提供非竞争的接入服务
  PCF建立在DCF之上，通过DCF的竞争机制获得传输介质，再分配给它的用户
MAC与LLC交互
  无连接的LLC服务，使用PCF+DCF
  基于连接的LLC，使用DCF

## Slide 37
  DCF使用简单的CSMA（carrier sense multiple access，载波侦听多路访问）算法，并使用一些时延（暂时称为IFS）作为算法的参数
    DCF：传输前需要确认传输介质空闲
    CSMA/CD：不事先确保介质空闲，在检测到冲突（collision）时退避
    在无线环境下，无法实现冲突检测，因此不使用CSMA/CD，而使用CSMA/CA

## Slide 38
  CSMA
    一个移动终端需要传输数据，它监听传输介质；如果传输介质空闲，则等待一个IFS时间，监听传输介质是否仍然空闲，如果是，则开始传输数据
    如果传输介质繁忙，移动终端继续监听传输介质，直到当前的传输完成。
    移动终端等待一个IFS时间，如果传输介质仍然空闲，则移动终端倒计时一段随机时间后再监听传输介质，如果仍然空闲，则开始传输数据；如果倒计时期间监听到传输，则暂停倒计时，直到传输介质再次空闲。
    如果传输不成功（没有接收到ACK），则认为发生了冲突（collision）

## Slide 40
    两倍指数退避
      发生冲突时移动终端将试图重传数据，但是每次倒计时的随机时间的均值将翻倍，直到到达一个最大值
DCF使用三种IFS
  SIFS：短的IFS，用于各种立即响应的情况
  PIFS：中等长度的IFS，用于PCF的集中式算法
  DIFS：最长的IFS，用于异步的帧竞争传输介质信道

## Slide 41
  使用SIFS
    ACK：收到仅发送给自己的帧（非广播或多播）后，移动终端等待一个SIFS后发送ACK响应
      适用于传输多帧的LLC PDU
    CTS：收到仅发给自己RTS后，如果准备接收，移动终端一个SIFS后回应CTS，其它移动终端延迟使用传输介质
    Poll响应：在PCF中介绍

## Slide 42
  PCF
    适用于一些紧急数据或者实时数据的传输
    一个poll coordinator轮询各移动终端是否需要传输数据
    收到询问（poll）后，需要传输的移动终端一个SIFS后回应
    Coordinator的轮询间隔PIFS
  超帧（super frame）
    开始阶段PCF接管传输介质，PCF阶段的长度不定，取决于需要传输的数据
    之后是DCF竞争阶段
    在超帧结束时，coordinator竞争传输介质，如果介质空闲，则进入PCF阶段，否则，等待当前的传输结束后进入PCF阶段

## Slide 44
MAC帧格式

## Slide 45
通用MAC帧格式
  Frame control：包含协议类型、帧类型、是否是向DS传输、WEP等信息
  Duration/Connection ID
  Addresses：48-bit的MAC地址，包含源、目的、根据需要可能包含SSID（即BSS的AP地址）
    在IBSS中，SSID是随机数（无意义）
  Sequence control：4-bit，用于分片和重组
  Frame body
  Frame check sequence：32-bit CRC

## Slide 46
控制字段
  Protocol version – 802.11 version
  Type – control, management, or data
  Subtype – 子类型
  To DS – 如果目的是DS，设为1
  From DS –如果源是DS，设为1
  More fragments – 允许分片，设为1
  Retry – 如果是重传的帧，设为1
  Power management – 如果发送端sleep，设为1
  More data – 发送端是否还有数据要传输
  WEP – 设为1表示支持WEP，WEP用于交换秘钥
  Order – 告知接收方是否使用严格的顺序重组数据

## Slide 47
控制帧
  Power Save-Poll：请求AP传输移动终端在power save模式下没有接收到的数据
  RTS
  CTS
  Acknowledgement
  Contention-Free(CF)-End：PCF中指示contention-free周期结束
  CF-End + CF-Ack：应答CF-End

## Slide 48
数据帧
  Data
  Data + CF-Ack：在CF阶段应答并传输数据
  Data + CF-Poll：Coordinator询问并传输数据
  Data + CF-Ack + CF-Poll
  单独的CF-Ack、CF-Poll、CF-Ack + CF-Poll

## Slide 49
管理帧
  Association Request，Association Response
  Reassociation Request，Reassocation Response：从BSS中一个AP移动到另一个AP
  Probe Request，Probe Response：用于一个设备probe另一个设备信息
  Beacon：周期性传输，移动终端可以识别定位BSS
  Announcement Traffic Indication Message：告知低功耗模式的设备有数据帧需接收
  Dissocation、Authentication、Deauthentication

## Slide 50: IEEE 802.11物理层
第一个协议 IEEE 802.11
  使用三个频段，包括两个ISM频段和一个红外频段
IEEE 802.11a
  工作在5GHz频段
  最大54Mbps速率
IEEE 802.11b
  工作在2.4GHz
  5.5或11Mbps
IEEE 802.11g
  2.4GHz
  最大54Mbps

## Slide 51: IEEE 802.11物理层
包含三种介质传输方式
  直序扩频DSSS：工作在2.4GHz频段，1~2Mbps速率，1~13个信道
  跳频扩频FHSS：工作在2.4GHz频段，1~2Mbps速率，23~70个信道
  红外：波长850~950nm，1~2Mbps速率

## Slide 52
直序扩频
  信道带宽5MHz
  调制方式：DQPSK
  使用Baker码，由+、-组成，802.11 DSSS使用11个chip
    传输1，{+ - + + - + + + - - - }
    传输0，{- + - - + - - - + + +}

## Slide 53
跳频扩频
  信道带宽1MHz
  跳频频率 每秒2.5跳 最小跳频距离6MHz
  使用GFSK调制
红外
  使用全向传输的红外线，范围大约20m
  对1Mbps，使用一种16-PPM的调制技术：使用一个窄脉冲的与时钟脉冲的相对位置调制
    省电
    16-PPM：4bit数据映射为一个16bit串，包含15个0和一个1，使用1在串中的位置表示数据

## Slide 54: IEEE 802.11a
使用一个被称为UNNI的频段，分为三部分
  UNNI-1：5.15-5.25GHz
  UNNI-2：5.25-5.35GHz
  UNNI-3：5.725-5.825GHz
IEEE 802.11a对比802.11b/g的优势
  使用更多频段
  数据速率更高，比802.11b速率更高，和802.11g相当

## Slide 55
信道结构，一个transmit spectrum mask包含
  0dB段，不超过18MHz
  -20dB段，偏移11MHz
  -28dB段，偏移20MHz
  -40dB段，偏移30MHz
IEEE 802.11b的12个 信道均采用这样的 结构
编码和调制
  使用OFDM， 包含48个子载波
    子载波距离0.3125MHz
  每个子载波上使用BPSK、QPSK、16-QAM、或64-QAM

## Slide 57: IEEE 802.11b
是IEEE 802.11中DSSS的扩展
使用一种称为CCK的调制方式
对11Mbps的系统
  每8-bit的用户数据块以1.375MHz的速率被编码
    8×1.375=11Mbps
  8bit中6bit被映射到一个8×8Welsh 码（扩频），再和剩余的两个bit一起，通过QPSK调制传输

## Slide 59: IEEE 802.11g
将802.11b的数据速率提高到20Mbps以上，最大54Mbps
支持多种调制技术，实现不同的速率
  ERP-OFDM：将802.11a的OFDM应用到2.4GHz频段

## Slide 60: 数据速率 vs. 传输距离

## Slide 61: Wi-Fi安全机制
802.11定义了Wired Equivalent Privacy（WEP）算法。
  基于RC4加密算法
  使用40-bit的密钥，后来扩展到104-bit
  仍然有缺陷（比如，不可靠的密码）
Wi-Fi Protected Access（WPA）
  包含一整套安全机制
IEEE 802.11i工作组定义MAC层上的安全机制，包括
  认证：使用认证服务器（AS），定义认证协议
  密钥管理：AS负责管理密钥
  数据隐私传输：AES算法

## Slide 62
802.11i中安全的数据传输
  移动终端和AP协商所使用的安全机制
  移动终端向AS认证
  AS向AP分发密钥，AP再把密钥分发给移动终端
  移动终端和AP之间数据加密传输

## Slide 63
802.11i包含
  认证：在LLC层完成
  接入控制
  数据完整性和隐私

## Slide 64: 接入控制
IEEE 802.11i使用IEEE 802.X标准
  包含Supplicant，Authenticator和Authentication Server（AS）
  对应802.11中的移动终端、AP和AS
  在Supplicant没有完成认证之前，Authenticator仅仅在Supplicant和AS之间转发消息
  Supplicant完成认证后，根据认证内容转发数据
AP使用“受控端口”和“非受控端口”的概念
  非受控端口仅允许Supplicant和AS之间交换PDU
  受控端口允许Supplicant和局域网上其它系统之间在认证范围内交换PDU

## Slide 66: 数据完整性和隐私
802.11i使用两种方法
  TKIP，又称为WPA-1，使用和WEP一样的RC4加密算法
  CCMP，又称为WPA-2，使用AES加密算法
TKIP
  在原始MAC帧基础上添加IV、EIV、MIC和ICV四个字段

## Slide 67
  IV（Initialization vector）：在104-bit的RC4密钥后添加24-bit的IV，由于每一帧的IV不同，因此即使密钥相同，每一帧的加密方式也不同
    注意IV明文传输，因此接收端可以将IV添加到共享的密钥后面用于解密
    RC4算法：逐个bit的XOR
  EIV（extended IV）：IV太短，通过24-bit的EIV提高安全性。
    从IV和EIV中抽取出一个48-bit的新的IV，结合48-bit的IV、RC4的密钥、发送端的MAC地址产生128-bit的RC4密钥
    IV和EIV作为序列号，传输每个新的MAC帧序列号+1
  ICV（integrity check value）：是整个帧的CRC校验和，并经过RC4秘钥加密
  MIC（message integrity code）：针对ICV的缺陷提出。根据收发双方的MAC地址和数据计算64-bit的MIC，并使用一个和加密MAC帧数据不同的RC4密钥加密

## Slide 68
CCMP
  不包含ICV字段
  使用AES算法替代RC4算法

## Slide 69
Thanks